## Администрация

муниципального образования

# Преображенский сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2024     № 23

с. Преображенка

Об          актуализации          схемы

теплоснабжения муниципального

образования      Преображенский

сельсовет  Бузулукского   района

Оренбургской области

# В соответствии с  Федеральным законом  от 27.07.2010года  № 190-ФЗ « О теплоснабжении», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года  № 154 «О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Уставом муниципального образования Преображенский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести актуализацию Схемы  теплоснабжения муниципального образования Преображенский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Преображенского сельсовета от 25.09.2018 № 44, на период с 2014г. по 2028г.в  срок до 01.04.2024 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Бузулукский район.

3. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                              А.М. Шапилов

Разослано: в дело, Бузулукской межрайпрокуратуре.

Приложение к

Постановлению Администрации

МО Преображенский сельсовет

от  28.03.2024 г.  №   23

СОДЕРЖАНИЕ

| Постановление о разработке схемы теплоснабжения | 1 |
| --- | --- |
| 1.Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения на период до 2028 года | 2 |
| 2. Территория и климат 3. Анализ существующего состояния систем теплоснабжения | 3 |
| Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 7 |
| Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 11 |
| Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя | 15 |
| Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 17 |
| Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | 20 |
| Раздел 6 Перспективные топливные балансы | 21 |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 24 |
| Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 25 |
| Раздел 9 Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 28 |
| Заключение | 28 |
| Постановление об утверждении схемы теплоснабжения | 30 |

1.Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения на период до 2024года.

Основополагающим документом для проведения актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения является постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению»

Актуализация схемы теплоснабжения Преображенского сельского поселения на период до 2024г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения в утвержденную «Схема теплоснабжения муниципального образования Преображенский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области на период 2014-2028 гг.».

2. Территория и климат

Административно-территориальное муниципальное образование Преображенский  сельсовет  входит в состав Бузулукского  района Оренбургской области.

Центром муниципального образования Преображенский сельсовет является село Преображенка.

Преображенский сельсовет расположен в северо-восточной части  Бузулукского района. На севере и востоке Преображенский сельсовет граничит с Асекеевским районом, на юге с Жилинским и Троицким сельсоветами, на северо-западе с Краснослободским сельсоветом, на западе с Боровым сельсоветом.

В состав Преображенского сельсовета входит один населенный пункт – это село Преображенка. Общая площадь муниципального образования составляет 146, 69 км2.

Муниципальное образование Преображенский сельсовет характеризуется умеренно-континентальным климатом.  Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. Лето начинается в мае и длится до октября. В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-15,4°С и -14,5°С) и абсолютный минимум равный -44°С. Средняя июльская температура составляет +20,6°С. Абсолютный максимум достигает +42°С, среднегодовая температура +3,3°С, средняя температура наиболее холодного периода -10,6°С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8°С -202 суток. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0°С -65 дней. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -31°С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 30 см до 50 см, в особо снежные годы до 1м.

3. Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

На территории Преображенского сельсовета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и двумя отопительными котельными.

Теплоснабжение (отопление)  осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.

Система централизованного теплоснабжения с. Преображенка состоит из  одной модульной котельной и отопительной котельной и тепловых сетей от них. Поставку тепловой энергии в с. Преображенка осуществляет теплоснабжающая организация – МУП «ЖКХ Бузулукского района».

Система централизованного теплоснабжения с. Преображенка Преображенского сельсовета характеризуется только отопительной нагрузкой.

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных МУП «ЖКХ Бузулукского района» в качестве основного топлива используется природный газ.

Таблица 1.Тарифы теплоснабжающих организаций.

№ П/П Реестр теплоснабжающих организаций на 2024 год Наименование предприятия Тариф, установленный с учетом передачи (руб.) Тепловая энергия 1. МУП «ЖКХ Бузулукского района» 1966,22

Таблица 2. Краткая характеристика котельных

| Адрес | Строительный объем отапливаемого помещения, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Балансодержатель | Источник тепло-снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |  |  |
| с. Преображенка |
| Здание Преображенской общеобразовательной средней школы и детского сада «Журавлик», ул. Мира, 1 | 7207,6 | 0,11857 | 0 | 0,0271 | 0,14567 | 1969 | РОО | Котельная, ул. Мира, 1 |
|  | 2402 | 0,04655 | 0 | 0,01348 | 0,06003 |  |  |  |
| Здание дома культуры, ул. Мира, 3 | 5105,7 | 0,07919 | 0 | 0,05519 | 0,13438 | 1972 | Отдел культуры Администрации Бузулукского района | Модульная котельная ул. Мира, 3 |
| Административное здание, ул. Мира, 5 | 2592 | 0,05684 | 0 | 0,0119 | 0,06874 | 1976 | СХА им. Дзержинского | Индивидуальный источник тепла (газовый котел) |
| Здание Преображенской амбулатории, ул. Мира, 2 | 1026 | 0,02093 | 0 | 0,01517 | 0,0361 | 1986 | БРБ | Индивидуальный источник тепла (электрокотел) |
| Итого: | 18 333,3 | 0,32208 | 0 | 0,12284 | 0,44492 |  |  |  |

В соответствии с информацией подготовленной Администрацией Преображенского сельсовета ввод производственных и общественных зданий в рассматриваемый период не планируется, в связи с чем увеличения нагрузки на теплогенерирующие установки не предвидится.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Система централизованного теплоснабжения Преображенского сельсовета сложилась на базе двух отопительных котельных и тепловых сетей от них и характеризуется только отопительной нагрузкой.

В настоящий момент теплоснабжающей организацией Преображенского сельсовета является МУП «ЖКХ Бузулукского района».

Таблица  3 –  Технико-экономические показатели работы котельной на 01.01.2022 тыс. Гкал

|  |  |  |  |  |  |  | Полезный отпуск по группам потребителей, тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | Выработка тепла, тыс.Гкал | Собств.нужды котельных (технология, тыс.Гкал) | Отпуск тепла, тыс. Гкал | Потери в сетях. тыс. Гкал | Полезный отпуск тыс. Гкал | Участки, цеха МУП «ЖКХ Бузулукского района» | Всего тыс. Гкал | Бюджет | население | прочие |
| Котельная с. Преображенка, ул. Мира, 1, природный газ | 0,36117 | 0,01084 | 0,35033 | 0,00175 | 0,34858 | 0.0 | 0,34858 | 0,34858 | 0 | 0 |
| Котельная с. Преображенка, ул. Мира, 3, природный газ | 0,18909 | 0,00567 | 0,18342 | 0 | 0,18342 | 0.0 | 0,18342 | 0,18342 | 0 | 0 |
| Итого: | 0,55026 | 0,01651 | 0,53375 | 0,00175 | 0,532 | 0.0 | 0,532 | 0,532 | 0 | 0 |

Таблица 4 –Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии котельными МУП «ЖКХ Бузулукского района»  по Преображенскому  сельсовету в период 2024-2028г, Гкал.

| котельная | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему ГВС Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| Котельная с. Преображенка, ул. Мира, 1, природный газ | 453,15 | 0 | 453,15 | 453,15 | 0 | 453,15 |
| Модульная котельная с. Преображенка, ул. Мира, 3, природный газ | 266,78 | 0 | 266,78 | 266,78 | 0 | 266,78 |
| Итого: | 719,93 | 0 | 719,93 | 719,93 | 0 | 719,93 |

4. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 2024 года.

Изменений не предусматривается, т.е. на период до 2028 года не планируется строить жилые, общественные и производственные здания, это не потребует увеличения тепловой мощности для систем отопления.

5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой нагрузки потребителей

Схема  тепловых сетей    котельной  с. Преображенка, по адресу: ул. Мира, 1, школа и детский сад (пристроенная).

| Школа, детский сад Qприс.- 0,21293 Гкал/ч | Котельная Q уст. – 0,1651 Гкал/час |
| --- | --- |

| № п/п | Участок теплосети | Протяженность, м, в однотрубном исчислении | Диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10 | 108 | Подземная |

Схема  тепловых сетей    модульной котельной  с. Преображенка, по адресу: ул. Мира, 3,  СДК

| СДК Qприс- 0,13841 Гкал/ч | Котельная Q уст – 0,06879 Гкал/час |
| --- | --- |

Наименьшая часть территории Преображенского сельского поселения  охвачена централизованным теплоснабжением, оставшаяся часть жилых домов частного сектора отапливается индивидуальными источниками тепловой энергии.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

В соответствии с информацией, полученной от Администрации  Преображенского сельсовета, увеличения зон расположения жилых домов в перспективе до 2028 года не планируется. В соответствии с этим зона действия индивидуальных источников теплоснабжения так же не изменится относительно существующего положения.

В базовом периоде фактическая общая выработка (с учетом собственных нужд) тепловой энергии котельными МУП «ЖКХ Бузулукского района»  составила 550,26 Гкал/год.

Перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблицах 2.1- 2.3

Таблица 2.1 – Нагрузки котельных для расчетного режима (с учетом потерь), Гкал/ч.

| котельная | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Преображенка, ул. Мира, 1, природный газ | 0,21293 | 0,21293 | 0,21293 | 0,21293 | 0,21293 | 0,21293 | 0,21293 |
| Модульная котельная с. Преображенка, ул. Мира, 3, природный газ | 0,13841 | 0,13841 | 0,13841 | 0,13841 | 0,13841 | 0,13841 | 0,13841 |
| Итого | 0,35134 | 0,35134 | 0,35134 | 0,35134 | 0,35134 | 0,35134 | 0,35134 |

Таблица 2.2 – Расчетное годовое потребление тепловой энергии потребителями, Гкал.

| котельная | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Преображенка, ул. Мира, 1, природный газ | 453,15 | 453,15 | 453,15 | 453,15 | 453,15 | 453,15 | 453,15 |
| Модульная котельная с. Преображенка, ул. Мира, 3, природный газ | 266,78 | 266,78 | 266,78 | 266,78 | 266,78 | 266,78 | 266,78 |
| Итого | 719,93 | 719,93 | 719,93 | 719,93 | 719,93 | 719,93 | 719,93 |

Таблица 2.3 – Баланс установленных мощностей котельных, Гкал

| котельная | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Преображенка, ул. Мира, 1, природный газ | 0,1651 | 0,1651 | 0,3095 | 0,3095 | 0,3095 | 0,3095 | 0,3095 |
| Модульная котельная с. Преображенка, ул. Мира, 3, природный газ | 0,06879 | 0,06879 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Итого | 0,23389 | 0,23389 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 |

В настоящее время на котельных МУП «ЖКХ Бузулукского района», находящихся по адресам: с. Преображенка, ул. Мира, 1, и с. Преображенка, ул. Мира, 3, резерв установленной мощности отсутствует, мощность установленного котельного оборудования не достаточна для отопления присоединённых к тепловым сетям зданий в период наиболее низких температур наружного воздуха, что недопустимо. Также на данных котельных не соблюдается требуемый   СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» уровень надежности при выходе из строя наибольшего по производительности котла. Аварийный резерв тепловой мощности отсутствует.

Резерв установленной мощности по котельным МУП «ЖКХ Бузулукского района», исходя из существующих и планируемых нагрузок, представлен в таблице 2.4

Таблица 2.4 – Резерв установленной мощности в расчетном режиме, Гкал/час.

| котельная | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Преображенка, ул. Мира, 1, природный газ | 0 | 0 | 0,09657 | 0,09657 | 0,09657 | 0,09657 | 0,09657 |
| Модульная Котельная с. Преображенка, ул. Мира, 3, природный газ | 0 | 0 | 0,06799 | 0,06799 | 0,06799 | 0,06799 | 0,06799 |

Значения фактических потерь тепла до 2028 года по котельным МУП «ЖКХ Бузулукского района», представлены в таблице 2.5.

Нормативные потери в тепловых сетях за тот же период представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.5 – Доля фактических тепловых потерь, %.

| котельная | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Преображенка, ул. Мира, 1, природный газ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Модульная котельная с. Преображенка, ул. Мира, 3, природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.6 – Нормативные потери в тепловых сетях и на собственные нужды котельных, Гкал/ч

| Котельная | Котельная с. Преображенка, ул. Мира, 1, природный газ | Котельная с. Преображенка, ул. Мира, 3, природный газ |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 0,1651 | 0,06879 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 0,1651 | 0,06879 |
| Потери тепловой мощности на собственные нужды, % | 3 | 3 |
| Мощность котельной нетто, Гкал/ч | 0,16015 | 0,06673 |
| Нормативные потери в сетях, % | 0,5 | 0 |
| Расчетная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,2057 | 0,13438 |
| Суммарная тепловая нагрузка с фактическими тепловыми потерями, Гкал/ч | 0,21293 | 0,13841 |

Сравнение фактических потерь тепла с нормативными показывает, что в данный момент на теплотрассах котельных МУП «ЖКХ Бузулукского района» в с. Преображенка  фактические потери не превышают нормативные, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии труб и запорной арматуры теплотрасс.

В настоящее время потребители тепловой энергии Преображенского    сельсовета приобретают тепловую энергию у теплоснабжающей организации МУП «ЖКХ Бузулукского района».

6. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства.

Внесения дополнительных мероприятий по обеспечению технической возможности подключения объектов капитального строительства в схему теплоснабжения сельского поселения на период до 2028 г. не требуется.

7. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения.

Функционирование систем теплоснабжения в весенне-летний период обозначенное в утвержденной схеме теплоснабжения сельского поселения «обосновывающих материалов» изменению не подлежит.

8. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период.

Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на период до 2019 года не планируется.

9. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Из поступившей информации от теплоснабжающей организации в рамках актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на период до 2023 г. не предусмотрены.

10.Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии.

В дополнение к   утвержденной «Схема теплоснабжения муниципальное образование Преображенский сельсовет  Бузулукского  района на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2028 г.»     выполнены работы по модернизации котельных.

Таблица  5. Структура основного оборудования  котельной по адресу: с. Преображенка ул. Мира 3

| № | Наименование | Кол-во | Тип | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел водогрейный | 1 | КС-Г(сдвоенный) | Q=50кВт |
|  | Самонесущая дымовая труба в изоляции | 1 |  | Д=160мм, Н=8,00м |
|  | Измерительный комплекс со счетчиком газа и корректором объема газа | 1 | СГ-ТК-Д-10 ВК-G6 ТС 220 |  |
|  | Кран шаровой | 2 |  | Ду25,Ду20 |
|  | Наземный газопровод | 5м 0,4м |  | Д25*3,2 Д20*2,8 (изоляция эмаль 2 слоя) |

Таблица 6. Работы по модернизации в котельных

| Наименование | Описание работ по реконструкции (модернизации) |
| --- | --- |
| Котельная ул. Мира,1 | Установка системы автоматического управления котельной с заменой котлового оборудования |
| Котельная ул. Мира,3 | Установка системы автоматического управления котельной. |

11.Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на период до 2024г.

Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

12. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.

Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

13. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

14. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Преображенский сельсовет Бузулукского района нет бесхозяйных тепловых сетей.

15. Графическая часть. Ситуационный план расположения источника

Существующие зоны действия систем теплоснабжения Преображенского сельсовета  представлены на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Зоны  действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии на территории с. Преображенка.

Наименьшая часть территории Преображенского сельского поселения  охвачена централизованным теплоснабжением, оставшаяся часть жилых домов частного сектора отапливается индивидуальными источниками тепловой энергии.

Администрация

муниципального образования

Преображенский сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2024г.  № 25

с. Преображенка

Об     утверждении    актуализированной

схемы теплоснабжения муниципального

образования  Преображенский сельсовет

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Преображенский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   актуализированную   схему   теплоснабжения муниципального образования Преображенский сельсовет Бузулукского района

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                            А.М.Шапилов