Приложение к

постановлению Администрации

муниципального образования

Троицкий сельсовет

от 24.02.2014 г. № 19

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования Троицкий сельсовет

Бузулукского района Оренбургской области

Разработчик:

Администрация муниципального образования

Троицкий сельсовет

Глава сельсовета                             В Д Киндяшов

с. Троицкое

2014 г.

Оглавление

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 6 |
| Раздел 2. Существующее положение в сфере водоснабжения | 9 |
| Раздел 3. Существующее положение в сфере водоотведения | 17 |
| Раздел 4. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения | 20 |
| Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы | 21 |
| Раздел 6. Финансовые показатели | 22 |
| Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы | 23 |
| Приложение 1 | 24 |
| Приложение 2 | 25 |
| Приложение 3 | 26 |
| Приложение 4 | 27 |
| Приложение 5 | 28 |
| Приложение 6 | 29 |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Троицкий сельсовет Бузулукского района  на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории Троицкого сельсовета Бузулукского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Троицкий сельсовет Бузулукского района  и анализом существующих технических и технологических проблем;

–  цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

- срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы;

– графическую часть.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

•	генеральный план Троицкого сельского поселения;

•	проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения.

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании Троицкий сельсовет Бузулукского района

Муниципальное образование Троицкий сельсовет находится в зоне резко выраженного континентального климата и  относится к III В климатической зоне. Климатические условия территории характеризуются большой амплитудой колебания годовой и суточной температур, сильными ветрами, непродолжительным весенним и продолжительным осенним периодами.

Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца – января - минус 13,1°С, а самого жаркого месяца - июля - плюс 22,1°С. Зима длится 4,5 месяца. Минимальная зимняя температура достигает  минус 40-44°С.  Лето имеет примерно такую же продолжительность с максимальной температурой плюс 44°С.

Ветер отличается крайней изменчивостью, как по направлению, так и по скоростному режиму. В среднем, 45 дней в году бывают безветренными. Повторяемость направлений ветра и штилей, по многолетним наблюдениям метеорологической станции г. Оренбурга, составляет за год в %: СВ-8, С-10, В-20, ЮВ-9, Ю-12, ЮЗ-15, З-18, СЗ-10, штиль-3,9. Скорость ветра, повторяемость превышения которой  составляет 5 %, достигает 9 м/сек. Зимой преобладает восточное и юго-западное направление ветра, летом – восточное и западное.  Средняя  скорость  ветра  составляет 4,0 м/сек.

Число дней с метелями колеблется от 26 до 49 дней в году. Метели отмечаются регулярно с ноября по март, а наибольшее их число наблюдается в январе. Общая продолжительность метелей составляет до 503 часов за год.

Малое количество дней с туманами и незначительное количество приземных инверсий с низкой интенсивностью, повторяемость которых составляет не более 0,4 км, предотвращают аккумуляцию загрязняющих веществ.

Грозы случаются в среднем за год в течение 21 – 29 дней. Наибольшее развитие грозовой деятельности отмечается в июле.

Наиболее опасные неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) связаны с туманами, штилями и температурными инверсиями. Особенно опасно сочетание двух или трех из перечисленных факторов, которое наблюдается, в среднем, около 0,6 % годового времени.

В состав  Троицкого сельсовета  входят три населенных пункта: село Троицкое - оно же и является административным центром, деревня Мотовилово, поселок Подгорный, поселок Боровский

Площадь муниципального образования Троицкий сельсовет на 01.01.2014 составляет 11390 га

Численность населения муниципального образования на 01.01.2014 год составляет 708 человек, в том числе:

село Троицкое – 613человек;

деревня Мотовилово – 58 человек;

поселок Подгорный – 37 человек.

пос Боровский  - 0 человек

1.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Троицкий сельсовет Бузулукского района  используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты

1.3. Общая характеристика систем  водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования Троицкий сельсовет Бузулукского района имеется централизованная система водоснабжения. Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

Раздел 2.Существующее положение в сфере водоснабжения

2.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Троицкий сельсовет Бузулукского района являются  водозаборные скважины в с. Троицкое, д.Мотовилово и пос. Подгорный.

Источником водоснабжения с. Троицкое является эксплуатационная скважина, расположенная на левом склоне долины р Боровка Эксплуатируется северодвинско-вятский комплекс горизонт. Водоносные отложения представлены переслаиванием известняков и песчаников. Водозабор работает на неутвержденных запасах. Эксплуатация ведется МУП ЖКХ Бузулукского района.

Водозабор точечный, работает в круглосуточном режиме в условиях: неограниченного пласта. Глубина водозаборной скважины, по сведениям водопользователя, составляет 64,0 м. Мощность водоносного комплекса в границах водозабора составляет 55 м. Скважина находится в эксплуатации с 1972 года. Скважина одноколонная, оборудована фильтровой колонной диаметром 219 мм с сетчатыми фильтрами в интервалах 21, 75-27,9 и 49,4-56,0 м, с гравийной обсыпкой затрубного пространства. Забор воды ведётся погружным насосом марки ЭЦВ 6-10-110. Производительность водозабора составляет 240м.куб/сут.

Вода из скважины напрямую поступает в башню Рожновского, затем по водоводу потребителю,

Водоподготовка на водозаборе не предусмотрена, периодически производится дезинфекционная обработка водоприемного оборудования путем хлорирования. Водопровод от скважины до потребителей представляет собой трассу из железных труб диаметром 150 и 100 мм протяжённостью примерно 4120 м. Скважина огорожена забором в периметре 30 х 30 м, сторожевой охраны не имеется. Площадка территории водозабора ровная, травостой выкашивается своевременно. Ближайшая жилая застройка располагается в 1400 м восточнее скважины

. В границах И пояса санитарная обстановка благоприятная, в границах   III пояса в 250 м от водозаборной скважины располагаетс\ административный корпус

Источником водоснабжения д. Мотовилово является эксплуатационная скважина, расположенная на правом склоне долины р. Контузла. Эксплуатируется водоносный северодвинско-вятский  комплекс. Водоносные отложения представлены переслаиванием известняков и песчаников Водозабор работает на неутвержденных запасах подземных вод. Эксплуатация ведется МУП ЖКХ  Бузулукского района.

Водозабор точечный, работает в круглосуточном режиме. Глубина водозаборной скважины, по сведениям водопользователя, составляет 62,0 м. Мощность водоносного комплекса в границах водозабора составляет 80 м. Скважина находится в эксплуатации с 1964 года Скважина двухколонная, оборудована фильтровой колонной диаметром 168 м, Забор воды ведётся погружным насосом марки ЭЦВ 6-10-75. Производительность водозабора составляет 240 м3/сут.

Вода из скважины поступает в башню Рожновского объёмом 30 куб м, расположенной в 5 метрах от скважины, далее по водоводу потребителю. Водоподготовка на водозаборе не предусмотрена, периодически производится дезинфекционная обработка водоприемного оборудования путем хлорирования. Скважина не огорожена, охраной не обеспечена. Водопровод от скважины до потребителей представляет собой трассу из железных труб диаметром 80 мм. Общая протяженность водовода по сведениям водопользователя составляет 1750 м.

Скважина № 2478 используется для водоснабжения села Троицкое и пос Подгорный  Троицкого сельсовета, расположена на правом склоне долины р Боровка. Скважина эксплуатируется с 1971 года МУП «ЖКХ Бузулукского района». Глубина скважины около 64 м. Водозабор работает на неутвержденных запасах. Эксплуатируется северодвинско-вятский совместно с аллювиальным плиоцен-четвертичным комплексом. Водоносные отложения представлены  в верхней части песчано-гравийными отложениями и переслаиванием известняков и песчаников. Скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ-6-10-110. Среднесуточная производительность водозабора составляет 240 м.  Вода из скважины  поступает в резервуар-накопитель объемом 240 куб м . затем по водоводу потребителю. Расположен в 450 м  восточнее водозаборной скважины  и представляет  собой подземную железобетонную конструкцию прямоугольной формы. Скважина не  огорожена, охраной не обеспечена.

Водоснабжение на территории Троицкого сельсовета организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборный узел  и водопроводные сети;

- индивидуальных источников водоснабжения (колодцы, скважины).

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения муниципального образования Троицкий сельсовет показан в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (согласно постановлению Правительства области от 17.08.2012 № 686-п)

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив по- требления ком- мунальнойуслу- ги по холодному водоснабжению в жилых поме- щениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив по- требления ком- мунальной ус- луги по горяче- муводоснаб- жению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помеще- ниях (куб. мет- ров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,05 | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом | 1,35 | - | - |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,0 | - | - |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,45 | - | - |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,05 | - | - |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 4,8 | - | - |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечнымводоразбором | 5,1 | - | - |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 7,8 | - | - |
| 9 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,1 | - | - |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 4,65 | 3,15 | 7,8 |

2.2. Характеристика качества подземных вод.

Основными нормативными документами, регламентирующими требования к качеству вод питьевого назначения являются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.1074-01 с изменениями №2 и № 3 от 2010 г. (13-15) и гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Результаты химических анализов по водозаборной скважине в с. Троицкое:

- общая жесткость, моль/дм3: 4,85 (при норме 7,0 моль/дм3);

- общая минерализация: 482мг/дм3(при норме 1000 мг/дм3);

- водородный показатель: 7,59 мг/дм3 (при норме 6,9 мг/дм3);

- окисляемость перманганатная: 2,24 мг/дм3 (при норме 5,0 мг/дм3)

- фенольный индекс <0,0005 мг/дм3: (при норме <0,25 мг/дм3);

- нефтепродукты: 0,011 мг/дм3(при норме 0,1 мг/дм3);

- алюминий: 0,02 мг/дм3(при норме 0,2 мг/дм3);

- бор: 0,05 мг/дм3(при норме 0,5 мг/дм3);

- железо: 1,01 мг/дм3(при норме 0,3 мг/дм3);

- марганец: 0,01 мг/дм3 (при норме 0,1 мг/дм3);

- медь: 0,093мг/дм3 (при норме 1мг/дм3);

- молибден: 0,0025мг/дм3(при норме 0,25мг/дм3);

- мышьяк: 0,005 мг/дм3(при норме 0,01мг/дм3);

- нитраты: 1,31 мг/дм3(при норме 0,02мг/дм3);

- азот аммиака: 0,36 мг/дм3(при норме 1,5мг/дм3);

- свинец: 0,001мг/дм3 (при норме 0,03мг/дм3);

- сульфаты: 106,58мг/дм3 (при норме 500мг/дм3);

- фториды: 0,31мг/дм3 (при норме 0,7мг/дм3);

- хлориды: 41,55 мг/дм3(при норме 350мг/дм3);

- хром: 0,02 мг/дм3(при норме 0,05мг/дм3);

- цинк: 0,93 мг/дм3(при норме 1мг/дм3);

- ПАВ: 0,025мг/дм3 (при норме 0,5мг/дм3);

- полифосфаты: 0,01мг/дм3 (при норме 3,5мг/дм3);

- цианиды: 0,01мг/дм3 (при норме 3,5мг/дм3);

- ртуть: 0,0001мг/дм3(при норме 0,0005мг/дм3);

- йод: 0,01мг/дм3;

- никель: 0,0043 мг/дм3(при норме 0,1мг/дм3);

- кадмий: 0,0005мг/дм3 (при норме 0,001мг/дм3);

- селен: 0,0001мг/дм3 (при норме 0,01мг/дм3);

- бериллий: 0,01мг/дм3 (при норме 0,0002мг/дм3).

Анализируя качество подземных вод в границах водозабора с. Троицкое установлено, что в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»  воды относится ко 2 классу, где  качество воды имеет отклонения по отдельным показателям от требований ГОСТ 2761--84

Результаты химических анализов по водозаборной скважине в в д Мотовилово:

- общая жесткость, моль/дм3: 5,7 (при норме 7,0 моль/дм3);

- фенольный индекс:<0,0005 мг/дм3: (при норме <0,25 мг/дм3);

- нефтепродукты: 0,005 мг/дм3 (при норме 0,1 мг/дм3);

- привкус, балл: 0 (при норме 2);

- цветность: 0,8 град. (при норме 20 град.);

- аммиак: 0,05мг/дм3 (при норме 2,0 мг/дм3);

- нитриты: 0,01мг/дм3 (при норме 3,0 мг/дм3);

- нитраты: 18,5мг/дм3 (при норме 45 мг/дм3);

- железо: <0,1  (при норме 0,3 мг/дм3);

- марганец: <0,01  (при норме 0,1 мг/дм3);

- молибден: <0,0025 (при норме 0,25мг/дм3);

- мышьяк: <0,005 (при норме 0,05 мг/дм3);

- ПАВ: 0,025мг/дм3 (при норме 0,5мг/дм3);

- полифосфаты: <0,01  (при норме 3,5мг/дм3);

- сульфаты: 63,78 (при норме 500мг/дм3);

- хлориды: 57,5 (при норме 350 мг/дм3);

- фториды: 0,31 (при норме 1,2мг/дм3);

- хром+3:<0,02 (при норме 0,5 мг/дм3);

- цианиды: <0,01(при норме 0,035мг/дм3);

- алюминий: <0,02 (при норме 0,5 мг/дм3);

- бор: <0,05 (при норме 0,5 мг/дм3);

- ртуть: <0,0001  (при норме 0,0005 мг/дм3);

- медь: 0,008 (при норме 1,0 мг/дм3);

- никель: 0,0033 (при норме 0,1 мг/дм3);

- цинк: 0,083 (при норме 5,0 мг/дм3);

- свинец: <0,001  (при норме 0,03 мг/дм3);

- кадмий: <0,0005(при норме 0,001 мг/дм3);

- селен: <0,0001 (при норме 0,01 мг/дм3);

- барий: <0,01 (при норме 0,1 мг/дм3);

- бериллий: <0,0001(при норме 0,0002 мг/дм3).

Анализируя качество подземных вод в границах водозабора д Мотовилово, установлено, что в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» воды относятся к 1 классу, где качество воды по всем показателям удовлетворяет требованиям целевого назначения.

Результаты химических анализов по водозаборной скважине в с. Троицкое  пос Подгорный:

- общая жесткость, моль/дм3: 3,4 (при норме 7,0 моль/дм3);

- общая минерализация: 530 мг/дм3 (при норме 1000 мг/дм3);

- водородный показатель: 7,57 мг/дм3 (при норме 6,9 мг/дм3);

- окисляемость перманганатная2,4 мг/дм3 (при норме 5,0 мг/дм3)

- фенольный индекс: <0,0006 мг/дм3: (при норме <0,25 мг/дм3);

- нефтепродукты: 0,01 мг/дм3 (при норме 0,1 мг/дм3);

- нитраты: <8,8мг/дм3 (при норме 45 мг/дм3);

- железо: 0,1 (при норме 0,3 мг/дм3);

- марганец: 0,01 (при норме 0,1 мг/дм3);

- молибден: <0,0025 (при норме 0,25 мг/дм3);

- мышьяк: <0,005 (при норме 0,05 мг/дм3);

- полифосфаты: <0,01 (при норме 3,5мг/дм3);

- сульфаты: 76,1 (при норме 500мг/дм3);

- хлориды: 79,0 (при норме 350 мг/дм3);

- фториды: 0,37 (при норме 1,2мг/дм3);

- хром+3:<0,02 (при норме 0,5 мг/дм3);

- цианиды:< 0,01 (при норме 0,035мг/дм3);

- алюминий:< 0,02 (при норме 0,5 мг/дм3);

- бор: <0,05 (при норме 0,5 мг/дм3);

- ртуть:< 0,0001 (при норме 0,0005 мг/дм3);

- медь: 0,015 (при норме 1,0 мг/дм3);

- никель: 0,032 (при норме 0,1 мг/дм3);

- цинк: 0,081 (при норме 5,0 мг/дм3);

- свинец: <0,02 (при норме 0,03 мг/дм3);

- кадмий: <0,0005 (при норме 0,001 мг/дм3);

- селен: <0,0001 (при норме 0,01 мг/дм3);

- барий: <0,01 (при норме 0,1 мг/дм3);

- бериллий:< 0,0001 (при норме 0,0002 мг/дм3).

Анализируя качество подземных вод в границах водозабора с. Троицкое установлено, что в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»  воды относится ко 1 классу, где  качество воды по  всем показателям удовлетворяет  требованиям  целевого назначения

2.3. Анализ существующих проблем

1. Бурение новой скважины в с Троицкое

2. Требуется замена подводящего к водонакопителям водопровода на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта.

3. Требуется снизить повышенное содержание железа, а также привести в норму показатели мутности и цветности.

4. Длительная эксплуатация водопроводов, изготовленных из корродирующих материалов может ухудшить органолептические показатели качества питьевой воды.

2.4. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения является водозабор, станция II подъема. При необходимости планируется расширение существующего водозабора.

Предусматривается следующая проектная схема водоснабжения: вода из буровых скважин погружными насосами подается в существующие резервуары чистой воды, где хранится трехчасовой противопожарный, аварийный и регулирующий запас воды, далее центробежными насосами станции II подъема двумя водоводами подается в поселковую сеть водопровода.

Проектируемый водопровод объединенный: хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Водопроводная сеть кольцевая, обеспечивающая бесперебойную подачу воды. Магистральные сети выполнить из полиэтиленовых напорных труб  Ø110...Ø280мм по ГОСТ 18599-2001 «питьевые». Расход на хозяйственно-питьевые нужды определен в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки и нормы водопотребления на одного человека, согласно СНиП 2.04.02-84 табл.1.

Раздел 3.Существующее положение в сфере водоотведения

3.1. Анализ структуры системы водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения на территории Троицкого сельсовета не осуществляется ввиду отсутствия данных систем. Жители села пользуются выгребными ямами. Категорически запрещено строительство поглощающих ям.

3.2 Анализ существующих проблем

Существующая застройка с Троицкое не имеет системы централизованной канализации.

Жилая застройка оборудована выносными туалетами с выгребными ямами. Содержимое выгребов вывозится ассенизационными машинами на свалки в специально отведенные места, которые представляют собой обвалованные карты.

3.3. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Для отвода бытовых сточных вод от существующей и проектируемой западной части застройки Троицкого сельского поселения необходимо предусмотреть самотечные сети канализации, по возможности с прокладкой их по рельефу, а также запроектировать канализационные очистные сооружения.

Частично стоки будут собираться в канализационные насосные станции, размещенные в пониженных точках рельефа. Количество КНС, их производительность и точное место размещения уточнить при разработке проектной документации. Сточные воды от КНС напорным трубопроводом будут перекачиваться на очистные сооружения.

Расход сточных вод хозяйственно-бытовой канализации села соответствует водопотреблению.

Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «технические» диаметром от 160 до 400мм. Минимальные уклоны для самотечной канализации возможно принять согласно СНиП 2.04.03-85: для Ø160мм — 0,007, Ø200мм — 0,005, в связи с  местным рельефом.

Минимальная глубина заложения будет равна глубине промерзания грунта минус 0,3м. В отдельных случаях, в связи с особенностями местного рельефа, глубину заложения возможно уменьшить вплоть до 0,7м до верха трубы, с теплоизоляцией труб. Это позволит уменьшить глубину заложения КНС.

Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø160мм через 35м, для Ø200-450мм — через каждые 50м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов.

I  Определение общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Застройка оборудована внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 1 жителя составляет 230 л/сут (табл.1 СНиП 2.04.02-84*, прил.2).

Удельное водопотребление включает расходы на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*).

Расчетное число жителей:   Nж= 708 чел

Расчетный средний суточный расход воды равен:  230х708: 1000=162,84 куб / сут

Расчетный максимальный суточный расход воды равен:1,2х162,84=195,408

Расчетный часовой расход воды равен: 2,07х195,408:24= 19,26 куб м/ч

В соответствии с СНиП 2.04.02-84*, ф-ла 4, табл.2: 1.3х1,59=2.07

Расчетный секундный расход воды равен: 19,26:3,6= 5,35 л/с

II Определение расхода воды на полив  ?

Расход воды на полив принимается в расчете на 1 жителя 50 л/сут (табл.3 СниП 2.04.02-84*).

50 л/с х 708= 35,4 куб м / сут

Принята одна поливка в часы минимального водопотребления. Продолжительность полива 2 часа.

35,4 л\с х 2= 70,8 куб м/ч

70,8 куб м/ ч :3.6=19,7 л\с

III Определение расхода воды на наружное пожаротушение

Количество одновременных пожаров – 1.

Расход воды на наружное пожаротушение –17,50л/с

(табл. 5, 6 СНиП 2.04.02-84*).

IV Определение стоков

Расчетный средний суточный расход стоков равен среднесуточному водопотреблению, что составляет:

162,84 куб м/сут

Расчетный максимальный суточный расход равен максимальному водопотреблению:

195,408 куб м/сут

Расчетный секундный расход воды равен максимальному водопотреблению:

5,35 л\с

Расчетный максимальный часовой расход воды равен:

3600х5.35: 100= 19,26  куб м/ч

V Таблица расходов

| Наименование | Qсут.max м3/сут | Qчас.max м3/ч | Qсек.max л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление | 1315,968 | 113,50 | 31,52 |
| Полив | 238,4 | 119,2 | 33,11 |
| Стоки | 1315,968 | 113,47 | 31,52 |
| Пожаротушение | - | - | 17,50 |

VI Состав бытовых сточных вод

Содержание загрязнений в единице объема сточной жидкости при норме водопотребления 230л/сут:

взвешенные вещества – 282,6 мг/л

БПК полн. неосветленной жидкости – 326 мг/л

БПК полн. осветленной жидкости – 173,9 мг/л

азот аммонийных солей N – 34,80 мг/л

фосфаты Р2О5 – 14,35 мг/л

в т.ч. от моющих веществ – 6,96 мг/л

хлориды Сl – 39,10 мг/л

Раздел 4.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение муниципального образования Троицкий сельсовет осуществляется, и будет осуществляться, с использованием воды от существующего  водопровода. Для обеспечения  потребности в воде, улучшения качества поставляемой потребителям воды, а также повышения надежности сетей водоснабжения предлагаются следующие этапы проведения мероприятий по ремонту и реконструкции существующих сетей:

I этап. 2013 -2015 гг.

Провести капитальный ремонт и замену части разводящей сети водопровода, находящейся в предаварийном состоянии.

Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.

II этап строительства 2015-2023гг.

Произвести замену старых водопроводных сетей соответствующего диаметра на трубопроводы из некорродирующих материалов (ПВХ).

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность всех сетей составит 2,47 км.

4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования предлагаются следующие мероприятия:

I этап.  Перекладка изношенных канализационных сетей в частном секторе, в организациях и предприятиях.

Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Раздел 6. Финансовые показатели

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций приближенно составит    5200 тыс.рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2023 годах составляет:

- всего – 5200,0 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Раздел 7. Ожидаемые результаты при  реализации мероприятий программы

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение надежности и качества обслуживания, существующих и планируемых потребителей муниципального образования Троицкий сельсовет на период 2013 – 2023 г.

Приложение 1

Обзорная карта расположения водозаборной скважин

с. Троицкое

Приложение 2

Обзорная карта расположения водозаборной скважины д.Мотовилово

Приложение 3

Обзорная карта расположения водозаборной скважины с. Троицкое    (пос Подгорный)

Приложение 4

Схема водоснабжения с. Троицкое

Приложение 5

Схема водоснабжения д Мотовилово

Приложение 6

Схема водоснабжения с. Троицкое (п.Подгорный)