# Актуализация схемы водоснабжения и

# водоотведения

Муниципального образования Красногвардейский
сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

Заказчик: Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области.

А.М. Тураев.

п. Красногвардеец, 2024 г.

Администрация

муниципального образования Красногвардейский сельсовет

Бузулукского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.01.2024 №12

п.Красногвардеец

О  начале  разработки  проекта  по

актуализации схемы водоснабжения

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №	131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Красногвардейский сельсовет

постановляю:

- Начать разработку проекта по актуализации схемы водоснабжения муниципального образования Красногвардейский сельсовет.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

ициальном сайте муниципального образования

А.М.Тураев

трации, межрайпрокуратуре

Оглавление

| Введение |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 5 |
| Раздел 2. Существующее положение в сфере водоснабжения | 8 |
| Раздел 3. Существующее положение в сфере водоотведения | 15 |
| Раздел 4. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения | 17 |
| Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы | 19 |
| Раздел 6. Финансовые показатели | 20 |
| Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы | 21 |
| Приложение 1 | 22 |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района на период до 2030 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания людей в поселке Красногвардеец, поселке Кировский, поселке Обухово, поселке Присамарский и в разъезд Красногвардеец Бузулукского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет как бюджетных, так и внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

–  цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

- срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы;

– графическую часть.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

• генеральный план Красногвардейского сельского поселения;

• проектная и исполнительная документация по источникам водоснабжения;

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании Красногвардейский сельсовет Бузулукского района.

Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет характеризуется умеренно-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Средняя годовая температура воздуха в районе исследований составляет 4 °С. Наиболее холодным месяцем в году является январь, с температурой воздуха – 13 °С, а наиболее жарким – июль + 21 °С. Годовой ход температур по среднемесячным данным показывает на резкий подъем температуры весной и плавное падение осенью и зимой. Безморозный период продолжается 108 дней. Средняя дата последнего заморозка на почве 21 мая, а первого – 13 сентября. Довольно редкие заморозки бывают в июне и августе. Средняя дата наступления вегетационного периода 15 апреля и окончания 30 сентября. Продолжается период вегетации в среднем 169 дней.

Годовое количество осадков в среднем за год составляет 410 мм, за период вегетации 236 мм или 45 % годового количества. Пределы колебания, как в сумме за год, так и за летние месяцы весьма значительные: от 324 мм до 856 мм за год и от 96 мм до 506 мм за май-сентябрь. Максимум осадков выпадает в июле и октябре (10-11 % годовой суммы осадков), а минимум в феврале и апреле (6 %). В условиях засушливого климата влияние осадков на смачивание почвы зависит, в значительной степени, от их интенсивности. Осадки менее 10 мм в сутки испаряются с сухой нагретой почвы и не успевают просочиться вглубь. Доля осадков свыше 10 мм в сутки составляет: в мае – 56 % месячной суммы, в июне 54 %. Среднее число дней с осадками за год – 173, а зимой – 61 день.

Снег начинает выпадать обычно в октябре, но окончательно снеговой покров устанавливается в ноябре месяце. Средняя дата установления снежного покрова – 10 ноября. Продолжительность залегания снежного покрова составляет 159 дней. Наибольшая мощность снегового покрова в марте (56 см), минимальная в ноябре (6 см). Исчезновение снежного покрова происходит 12-19 апреля.

Перепады температур дня и ночи, зимы и лета вызывают перемещение воздушных масс, а образующийся ветер, постоянно меняет направление. Преимущественное направление ветров зависит от сезона года. Так, в холодный период на территории преобладают южные, западные и юго-западные ветры. Летом преобладают ветры северо-восточного и восточного направления. Осенью и весной направление ветров неустойчивое. Средняя скорость ветра за год составляет 3,0 м/с.

В состав Красногвардейского сельсовета входят пять населенных пунктов: поселок Красногвардеец - он же и является административным центром, поселок Кировский, поселок Обухово, поселок Присамарский и разъезд Красногвардеец.

Площадь муниципального образования Красногвардейский сельсовет на 01.01.2020 составляет 150, 56 км2.

Численность населения муниципального образования на 2023 год составляет 4505 человека, в том числе: поселок Красногвардеец – 3815 человек;
поселок Кировский – 208 человек, поселок Обухово – 138 человека, поселок Присамарский – 248 человека и разъезд Красногвардеец – 96   человек.

1.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района   используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты

1.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района имеется централизованная система водоснабжения и водоотведения.  Потребителям подается вода в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Канализация представляет собой систему центральной канализации с отводом сточных вод на очистные сооружения, а также выгребные ямы утилизация из которых производится населением самостоятельно.

Раздел 2. Существующее положение в сфере водоснабжения

2.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района являются скважины №1, № 2, 3, установлено девятнадцать пожарных гидрантов в п. Красногвардеец, скважина № 4 в п. Кировский, установлен один пожарный гидрант, скважина № 5 в п. Обухово, установлен один пожарный гидрант и скважина № 6, установлено четыре пожарных гидранта в п. Присамарский. Так же в п. Присамарский в 2014 году проложен новый водопровод (труба ПВХ – 100 мм.). В 2014 году на территории Красногвардейского сельсовета оборудованы две санитарные зоны (установлено ограждение, освещение), в 2016 году построена станция водоочистки, в 2021 году установлено ограждение зоны санитарной охраны водозабора в п. Кировский, в 2023 году проложен новый водопровод в п. Красногвардеец по ул. Магистральная, ул. Южная.  Согласно уведомлению «Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по Оренбургской области» в МО Красногвардейский сельсовет Бузулукского района, Оренбургской области, за № 56-02-17/03-525-2024 от 29.01.2024 года по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора пробы питьевой воды, отобранные в течении 2023 года не соответствуют нормативам по следующим параметрам:

- в п. Красногвардеец Бузулукского района, не соответствуют нормативам качества питьевой воды по показателям: сухой остаток, мутность, жесткость, судьфаты, хлориды, железо, марганец;

- в п. Обухово Бузулукского района, не соответствуют нормативам качества питьевой воды по показателям: сухой остаток, хлориды;

- в п. Присамарский Бузулукского района, не соответствуют нормативам качества питьевой воды по показателям: сухой остаток, железо, судьфаты, хлориды.

Согласно Приказа № 1204 от 28.12.2012 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека « Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды» отмечается существенное ухудшение качества питьевой воды по показателям: мутность, жесткость.

Среднегодовой показатель мутности составил:

- в п. Красногвардеец Бузулукского района: 24,9 (при критерии существенного ухудшения 2,6; гигиенический норматив 1,5).

Среднегодовой показатель сухого остатка составил:

- в п. Присамарский Бузулукского района: 2892 (при критерии существенного ухудшения 2000; гигиенический норматив 1000);

Среднегодовой показатель жесткости составил:

- в п. Красногвардеец Бузулукского района: 20,6 (при критерии существенного ухудшения 15,0; гигиенический норматив 7,0).

Водоснабжение поселка Красногвардеец, поселка Кировский, поселка Обухово и поселка Присамарский организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборный узел и водопроводные сети;

- автономных систем.

Водоснабжение разъезда Красногвардеец организованно от индивидуальных источников питьевой воды (скважины, колодцы).

Характеристика существующих водопроводных сетей представлена в таблицах 2.1 - 2.4

Таблица 2.1 – Характеристика водопроводных сетей скважин №1,2,3, находящихся в п. Красногвардеец

| Наименование | Протяженность, км. | Диаметр / объем, мм. / м3 | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок 1 | 2,925 | 100 | Сталь |
| Участок 2 | 2,7 | 200 | Асбестоцемент |
| Участок 3 | 1,6 | 150 | ПВХ |
| Участок 4 | 2,5 | 100 | ПВХ |
| Участок 5 | 0,225 | 63 | ПВХ |
| Участок 6 | 1,95 | 100 | Асбестоцемент |
| Участок 7 | 2,843 | 100 | Чугун |
| Участок 8 | 0,95 | 100 | ПВХ |
| Итого: | 15,693 |  |  |

Забор ведется погружными насосами марки ЭЦВ 8-10-110 в количестве 3 шт. с глубины: скважина № 1 - 35 м; скважина № 2 – 35 м; скважина № 3 - 30 м.

Таблица 2.2 – Характеристика водопроводных сетей скважины № 4, находящейся в п. Кировский

| Наименование | Протяженность, км. | Диаметр / объем, мм. / м3 | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок 1 | 0,63 | 150 | Асбестоцемент |
| Участок 2 | 0,2 | 100 | Сталь |
| Участок 3 | 0,6 | 100 | Чугун |
| Итого: | 1,43 |  |  |

Забор ведется погружным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-85 с глубины: скважина № 4 – 81 м.

Таблица 2.3 – Характеристика водопроводных сетей скважины № 5, находящейся в п. Обухово

| Наименование | Протяженность, км. | Диаметр / объем, мм. / м3 | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок 1 | 0,16 | 100 | Чугун |
| Участок 2 | 0,36 | 100 | Асбестоцемент |
| Участок 3 | 0,5 | 100 | ПВХ |
| Итого: | 1,02 |  |  |

Забор ведется погружным насосом марки ЭЦВ 6-10-110 с глубины: скважина № 5 - 55 м.

Таблица 2.4 – Характеристика водопроводных сетей скважины № 6, находящейся в п. Присамарский

| Наименование | Протяженность, км. | Диаметр / объем, мм. / м3 | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок 1 | 0,9 | 100 | ПВХ |
| Участок 2 | 1,76 | 100 | ПВХ |
| Участок 3 | 0,28 | 100 | ПВХ |
| Итого: | 2,94 |  |  |

Забор ведется погружным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-85 с глубины: скважина № 6 - 33 м.

п. Красногвардеец, улица Элеваторная –  2 скважины, протяженность водопровода 2,843 км, забор ведется погружным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-110, глубина 40 м, диаметр труб – 100 мм (чугун)

Общая протяженность водопроводных сетей Красногвардейского сельского поселения составляет порядка 21,083 км.

Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб. Износ водопроводных сетей (кроме полиэтиленовых) составляет на разных участках до 70-80%. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Каждый год производится замена отдельных участков водопроводной сети.

Расчетное количество воды, потребляемой в МО Красногвардейский сельсовет, с центральным водоснабжением составляет порядка 600 м3 /сут.

Производительность существующих водозаборных сооружений: 1224 куб./сут.

Общая численность населения МО Красногвардейский сельсовет составляет порядка 4505 человек, из них 4410 человек пользуются услугами централизованного водоснабжения в том числе 1376 с центральной канализацией, остальное население пользуется индивидуальными источниками водоснабжения (колодцы, скважины).

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов.

2. Вода из скважин №1,2,3,5,6 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Отмечается ухудшение качества питьевой воды по показателям мутности и жесткости в весенний и осенний периоды.

3. Установлена одна станция водоподготовки в муниципальном образовании Красногвардейский сельсовет.

4. Водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных, асбестоцементных и чугунных трубопроводов на трубопроводы из некорродирующих материалов.

2.2. Анализ существующих проблем

1. Требуется полная замена участков стальных, асбестоцементных и чугунных водопроводов на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта.

2. Длительная эксплуатация водопроводов, изготовленных из корродирующих материалов ухудшает органолептические показатели качества питьевой воды.

3. Требуется произвести капитальный ремонт всех скважин и бурение новых с установкой систем водоочистки.

2.3. Баланс водоснабжения и потребления воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды муниципального образования Красногвардейский сельсовет представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3 | 89,5 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. м3 | 3,8 |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. м3 | 0 |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. м3 | 1,5 |
| 6 | Потери воды в сетях | % | 2 |
| 7 | Полезный отпуск воды | тыс. м3 | 88 |
| 7.1 | -населению | тыс. м3 | 86,5 |
| 7.2 | -бюджетные организации | тыс. м3 | 1,5 |
| 7.3 | -прочие потребители | тыс. м3 | 0 |
| 8 | Отпуск воды потребителям технического качества | тыс. м3 | 0 |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия

## водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В муниципальном образовании Красногвардейский сельсовет, возможно, выделить 5 технологических зон по местоположению водозаборных сооружений:

I технологическая зона – п. Красногвардеец, частный сектор;

II технологическая зона – п. Красногвардеец, ул. Центральная 6,13,15, ул. Рабочая 1,2,3,4,5,5а,6,7;

III технологическая зона – п. Кировский;

IV технологическая зона – п. Присамарский;

V технологическая зона – п. Обухово.

II технологическая зона входит в структуру ОАО «РЖД» данные по которой отсутствуют.

Структура территориального баланса подачи воды за 2023 год по зонам действия представлена в таблице 2.6. Коэффициент суточной неравномерности для определения максимального потребления воды принят – 1,1.

Таблица 2.6

| Технологическая зона | Годовой, м3/год | В сутки максимального водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| I технологическая зона – п. Красногвардеец, частный сектор | 77900 | 234,8 |
| III технологическая зона – п. Кировский | 3400 | 10,2 |
| IV технологическая зона – п. Присамарский | 3800 | 11,5 |
| V технологическая зона – п. Обухово | 2900 | 8,7 |
| Итого | 88,0 | 265,2 |

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления муниципального образования Красногвардейский сельсовет по группам потребителей представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| Показатели | Ед.изм. | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Реализовано питьевой воды, в том числе | тыс. м3 | 88,0 |
| - население | тыс. м3 | 86,5 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 1,5 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 0 |
| Реализовано технической воды | тыс. м3 | 0 |

Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в муниципальном образовании Красногвардейский сельсовет действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, утвержденные согласно постановлению Правительства области от 17.08.2012 № 686-п (таблица 2.8).

Таблица 2.8

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив по- требления ком- мунальной услу- ги по холодному водоснабжению в жилых пом. (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив по- требления ком- мунальной ус- луги по горяче- му водоснаб- жению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помеще- ниях (куб. мет- ров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,05 | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом | 1,35 | - | - |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,0 | - | - |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, без ванн, с газом | 3,45 | - | - |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,05 | - | - |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, газовыми водонагревателями | 4,8 | - | - |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома, с водопроводом, выгребными ямами, ваннами, быстродействующими водонагревателями с многоточечным водоразбором | 5,1 | - | - |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, газом, горячим водоснабжением от домовых бойлерных установок | 7,8 | - | - |
| 9 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, газом, без канализации | 2,1 | - | - |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, газом, ваннами и центральным горячим водоснабжением от отдельных котельных и тепловых сетей | 4,65 | 3,15 | 7,8 |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| Показатель | Ед. изм. | 2023г |
| --- | --- | --- |
| Количество абонентов, чел. | чел. | 3410 |
| Общее количество реализованной воды населению | тыс. м3 | 88,0 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 73,0 |
|  | м3/мес | 2,22 |

Величины удельного водопотребления населением муниципального образования Красногвардейский сельсовет лежат в пределах существующих норм.

Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды составляет поряка 95-100 % в разных населенных пунктах Красногвардейского сельсовета.

Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития муниципального образования Красногвардейский сельсовет на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2030 года.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут),

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 140);

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 50 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 2 раза в сутки по 2 часа).

На основе прогнозной оценки проектом Генерального плана планируется рост численности сельского постоянного населения к 2025 году – 4660 чел, к 2030 году – 4990 чел.

В таблице 2.10 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и  СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития.

Таблица 2.10

| Показатель | Ед. изм. | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет: | тыс. м3 | 89,9 | 91,8 | 93,6 | 96,2 | 100,3 |
| п. Красногвардеец | тыс. м3 | 81,0 | 82,7 | 84,3 | 85,1 | 91,1 |
| п. Кировский | тыс. м3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,0 |
| п. Присамарский | тыс. м3 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 |
| п. Обухово | тыс.м3 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,4 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения осуществляется по адресам: п. Красногвардеец, ул. Рабочая д. 1,2,3,5,5а,6,7. Централизованная система горячего водоснабжения технологически связана с системой теплоснабжения, подача горячей воды осуществляется МУП ЖКХ Бузулукского района от собственного источника.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды за 2023 год на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет составило 88  тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 241,1 м3/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,1) – 265,2 м3/сут.

Ожидаемое потребление воды в 2030 году составит 100 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 274,0 м3/сут, в сутки максимального водоразбора (К=1,1) – 301,4 м3/сут.

Описание территориальной структуры потребления воды

На территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет 5 технологическх зон:

I технологическая зона – п. Красногвардеец, частный сектор;

II технологическая зона – п. Красногвардеец, ул. Центральная 6,13,15, ул. Рабочая 1,2,3,4,5,5а,6,7;

III технологическая зона – п. Кировский;

IV технологическая зона – п. Присамарский;

V технологическая зона – п. Обухово.

Изменений до 2026 года не ожидается,  поэтому  территориальная  структура потребления воды значительно не изменится.

Структура территориального водного баланса за 2023 год представлена в таблице 2.11.

Таблица 2.11

| Населенный пункт | Фактическое потребление воды населением, м3/год | Среднесуточный объем потребляемой воды м3/сут | В сутки максимального водоразбора, м3/сут | Фактическое потребление воды на 1 человека , л/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I технологическая зона – п. Красногвардеец, частный сектор | 77900 | 213,4 | 234,8 | 111,49 |
| III технологическая зона – п. Кировский | 3400 | 9,3 | 10,2 | 48,7 |
| IV технологическая зона – п. Присамарский | 3800 | 10,4 | 11,5 | 41,9 |
| V технологическая зона – п. Обухово | 2900 | 8,0 | 8,8 | 57,5 |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей сельского поселения приведено в таблице 2.12.

Таблица 2.12

| Статья расхода | Ед.изм. | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода | тыс. м3 | 89,9 | 91,8 | 93,6 | 96,2 | 100,3 |
| - в т.ч. населению | тыс. м3 | 88,4 | 90,3 | 92,1 | 94,7 | 98,8 |
| - бюджетным организациям | тыс. м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализовано технической воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Решением администрации МО Красногвардейский сельсовет для централизованной системы водоснабжения на территории МО Красногвардейский сельсовет определена гарантирующая организация ООО «Мастер».

Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года. Данной программой предусмотрено подключение 100 % населения всех населенных пунктов Красногвардейского сельского поселения к сетям центрального водопровода, а также МКД п. Красногвардеец к сетям центральной канализации. Прокладка сетей центральной канализации в п. Обухово, п. Кировский, п. Присамарский и разъезд Красногвардеец в период до 2030 года не планируется, так как является экономически не целесообразной.

(- динамика роста численности населения (примерно 5232 человек до 2030 г.) в МО Красногвардейский сельсовет получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

2.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд, подключенный к системе водоснабжения, оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

2.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения МО Красногвардейский сельсовет Бузулукского района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водопроводных сетей. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок.

| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена старых водопроводных сетей, выработавших свой амортизационный срок, прокладка новых, ремонт и реконструкция сооружений | Красногвардейское сельское поселение | До 2030 г. | 29,5 |
| 2. | Ремонт, реконструкция старых скважин и строительство нового водозабора п. Красногвардеец | Красногвардейское сельское поселение | До 2030 г. | 159,0 |

Для нормальной работы системы водоснабжения МО Красногвардейский сельсовет Бузулукского района необходимо провести следующие мероприятия:

- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов.

- реконструкция существующих водопроводных линий с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

- перекладка изношенных сетей, сетей недостаточного диаметра, а также прокладка новых с обеспечением подключения всей жилой застройки и установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры;

- проведение ревизии и замены в случае неисправности водопроводных задвижек;

Раздел 3. Существующее положение в сфере водоотведения

3.1. Анализ структуры системы водоотведения

В п. Красногвардеец степень централизации канализации достигает 50 %. Большее количество жителей пользуются выгребными ямами. Категорически запрещено строительство поглощающих ям.

3.2 Анализ существующих проблем

1. В настоящее время муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района имеет довольно высокую степень благоустройства в области водоотведения, лишь часть жителей, в основном частный сектор, пользуются выгребными ямами. Вместе с тем часть многоквартирных домов не имеют подключения к централизованной канализации.

2. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения находящихся в домовладениях жителей.

3. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также частичному подтоплению территории.

3.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод в п. Красногвардеец.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составят порядка 240 тыс. куб./год.

3.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории сельского поселения предлагается проведение работ по капитальному ремонту существующих очистных сооружений производительностью 1340 м 3сутки.

| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство локальных очистных сооружений мощностью до 1,34 тыс. куб./сутки | п. Красногвардеец | До 2030 г. | 35 |
| 2. | Капитальный ремонт и замена старых и прокладка новых сетей центральной канализации по всей территории п. Красногвардеец | п. Красногвардеец | До 2030 г. | 10 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- проведение работ по строительству локальных очистных сооружений производительностью до 1340 м 3сутки;

- капитальный ремонт, замена старых и прокладка новых сетей центральной канализации на территории п. Красногвардеец.

Раздел 4. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения.

Водоснабжение МО Красногвардейский сельсовет осуществляется, и будет осуществляться, с использованием воды от существующих водопроводов. Для обеспечения потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2014 -2016 гг. Этап выполнен.

Провести капитальный ремонт и замену участков разводящей сети водопровода, находящихся в предаварийном состоянии. Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы. Произвести капитальный ремонт водозаборных скважин, установить системы водоподготовки.

II этап строительства 2016-2019гг. Этап выполнен частично.

Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра. Произвести бурение и подключение к сетям двух новых скважин в п. Обухово и в п. Кировский. Подключить жителей разъезда Красногвардеец к централизованным сетям водоснабжения.

III этап строительства (расчетный срок 2020-2030)

Строительство водозабора в п. Красногвардеец, производительностью 498 куб. в сутки с реконструкцией водопроводных сетей.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Магистральные сети выполнить из полиэтиленовых напорных труб Ø110...Ø280мм по ГОСТ 18599-2001 «питьевые». Общая протяженность всех водопроводных сетей по всем населенным пунктам Красногвардейского сельсовета на 2030 г составит порядка 23,35 км.

4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными и напорными канализационными коллекторами до площадок существующих очистных сооружений канализации. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 150 - 200 мм по п. Красногвардеец составит порядка 19 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап. Расчетный срок 2014 - 2017 г. Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей центральной канализации в жилой застройке, организациях и предприятиях. Этап выполнен.

II этап. Расчетный срок 2020-2030 г.  Подключение существующей и планируемой застройки к централизованным системам канализации путем строительства локальных очистных сооружений модульного типа.

Раздел 5. Финансовые потребности для реализации программы

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Раздел 6. Финансовые показатели

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств бюджетов всех уровней, внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций приближенно составит 233 млн. рублей. Данная сумма определена приближенно при помощи укрупненных расценок в ценах на момент составления схемы и будет скорректирована в процессе подготовки проектно-сметной документации.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2020-2030 годах составляет:

- всего – 233 млн. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Раздел 7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов МО Красногвардейский сельсовет Бузулукского района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения, а также данная программа позволит повысить уровень надежности и качества обслуживания существующих и планируемых потребителей МО Красногвардейский сельсовет на период 2020 – 2030 г.

Приложение № 1 Схема водоснабжения п. Красногвардеец

Схема водоснабжения ул. Элеваторная

Схема водоснабжения п. Обухово

Схема водоснабжения п. Присамарский

Схема водоснабжения п. Кировский

Схема водоотведения п. Красногвардеец

Администрация
муниципального образования
Красногвардейский сельсовет
      Бузулукского района
     Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2024 № 52

п. Красногвардеец

Об утверждении актуализированной схемы	водоснабжения

муниципального	образования

Красногвардейский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

постановляю:

- Утвердить актуализированную Схему водоснабжения
муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского
района Оренбургской области.

- Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
Бузулукский район.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава сельсовета

А.М.Тураев