| Администрация муниципального образования Державинский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 24.01.2022 № 9 с. Державино Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Державинский сельсовет |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 ФЗ « Об теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства  Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Державинский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести актуализацию Схемы теплоснабжения муниципального образования    Державинский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Державинского сельсовета от 17.02.2014 № 10, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Бузулукский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                              Т.В. Матвеева

Разослано: в дело, Бузулукской межрайонной прокуратуре

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Державинский сельсовет от 24.01.2024 № 8

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Державинский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области на 2024 год.

Общие положения

Основополагающим документом для проведения актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения является постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению»

Актуализация схемы теплоснабжения Державинский сельсовет  на период до 2019г. не  предусматривает внесения  принципиальных  изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения в утвержденную «Схема теплоснабжения муниципального образования Державинский сельсовет  Бузулукского района Оренбургской области   на период 2014-2028 гг.».

Территория  и  климат

Административно-территориальное муниципальное образование Державинский сельсовет  входит в состав Бузулукского  района Оренбургской области.

Центром муниципального образования Державинский сельсовет является село Державино.

Державинский сельсовет расположен в северной части  Бузулукского района. На севере граничит с Бугурусланским районом, на юге – с Боровым сельсоветом, на востоке – с Краснослободинским сельсоветом и  на западе -  с Могутовским сельсоветом.

В состав Державинского сельсовета входят 5 населенных пунктов – это село Державино, село Екатериновка, деревня Гавриловка, деревня Карачево и  деревня Сидоркино, с общей площадью муниципального образования 207, 579 км2.Климат района резко континентальный, с холодной зимой и жарким засушливым летом.

Среднегодовая температура воздуха +3,9°С. Самый жаркий месяц - июль, со средней температурой +21,9°С, абсолютный максимум +42°С.

Среднемесячная температура самого холодного месяца января -14,8°С, абсолютный минимум -42°С.

Средняя многолетняя сумма осадков за год – 432 мм.

Наибольший суточный максимум осадков 60 мм. Устойчивый снежный покров наблюдается 2,5-5 месяцев. Максимальная высота снежного покрова достигает 54см, минимальная – 17 см.

Нормативная глубина промерзания – 180 см.

Проникновение нулевой температуры - 2,0 м.

Продолжительность отопительного периода - 202 дня.

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

На территории населенных пунктов Державинского сельсовета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и пятью отопительными котельными. Теплоснабжение (отопление)  осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе, газе и электрической энергии, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

Система централизованного теплоснабжения населенных пунктов  Державинского  сельсовета состоит из  пяти отопительных котельных и тепловых сетей от них. Теплоснабжение населенных пунктов Державинского сельсовета осуществляет теплоснабжающая организация – МУП ЖКХ                            Бузулукского района.

Система теплоснабжения населенных пунктов Державинского сельсовета  характеризуется только отопительной нагрузкой.

Система централизованного теплоснабжения закрытая, зависимая в ней не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловых сетей.

Подогрев воды для системы ГВС осуществляется в водоподогревателях, установленных в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Таблица 1.Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2018 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | МУП ЖКХ Бузулукского района | 1966,22 |

Таблица 2. Краткая  характеристика  котельной

| № | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Установленная мощность, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Державино, ул. Советская 15, | Микро-100 | 2 | 0,2 |
| 2. | Котельная с. Державино, ул. Пролетарская 6, | ЯИК -25 | 2 | 0,05 |
| 3. | Котельная с. Державино, ул. Советская 41, | ЯИК -100 | 2 | 0,2 |
| 4. | Котельная с. Державино, ул. Фельдшерская 18, | КСГ-80 сдвоенный | 1 | 0,171 |
| 5. | Котельная с. Екатериновка, ул. Садовая 15, | ЯИК-Г40 | 1 | 0,04 |

Таблица 3. Технико-экономические показатели работы  котельных на 01.01.2018 года

| № | Наименование котельной | Выработано, Гкал/ год | Собственные нужды | Отпущено в сеть, Гкал/год | Расход природного газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/год | % |  | тыс.м3/год | т.у.т./год |
| 1. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Советская 15, | 408,449 | 12,253 | 3 | 396,196 | 60,259 | 68,69 |
| 2. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Пролетарская 6, | 81,217 | 2,437 | 3 | 79,780 | 12,409 | 14,14 |
| 3. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Советская 41, | 171,671 | 5,150 | 3 | 166,520 | 25,301 | 28,84 |
| 4. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Фельдшерская 18 | 301,70 | 9,051 | 3 | 292,649 | 46,397 | 52,89 |
| 5. | Котельная с. Екатериновка, по адресу ул. Садовая 15, | 81,210 | 2,426 | 3 | 78,773 | 12,409 | 14,146 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Таблица 4. Установленная тепловая мощность и тепловая нагрузка котельной  Державинского сельсовета

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Располагаемая мощность котельной (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Советская 15, | 0,172 | 0,172 |
| 2. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Пролетарская 6, | 0,043 | 0,043 |
| 3. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Советская 41 | 0,172 | 0,172 |
| 4. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Фельдшерская 18 | 0,147 | 0,147 |
| 5. | Котельная с. Екатериновка, по адресу ул. Садовая 15 | 0,034 | 0,034 |

## Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой.

Увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих   источников тепловой энергии не предполагается, но при этом существует необходимость в  реконструкции существующих источников и их техническое перевооружение.

## Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства.

## Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения Державинского сельсовета  объектов капитального строительства не планируется.                                                                                                    Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

## Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения.

## Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в системе теплоснабжения Державинского сельсовета  отсутствуют.

## Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

## Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период.

Переоборудование котельных в системе теплоснабжения  Державинского сельсовета  в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

### Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В системе теплоснабжения  Державинского сельсовета  ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии не планируется.

Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

## Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии.

В дополнение к   утвержденной «Схема теплоснабжения муниципальное образование Державинский сельсовет  Бузулукского  района на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2028 г.»     выполнены работы по модернизации котельных, а также было произведено техническое перевооружение котельной  по адресу: с. Державино ул. Фельдшерская 18

Таблица  5. Структура основного оборудования  котельной по адресу: с. Державино ул. Фельдшерская 18

| № | Наименование | Кол-во | Тип | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел водогрейный | 1 | КС-Г(сдвоенный) | Q=50кВт |
|  | Самонесущая дымовая труба в изоляции | 1 |  | Д=160мм, Н=8,00м |
|  | Измерительный комплекс со счетчиком газа и корректором объема газа | 1 | СГ-ТК-Д-10 ВК-G6 ТС 220 |  |
|  | Кран шаровой | 2 |  | Ду25,Ду20 |
|  | Наземный газопровод | 5м 0,4м |  | Д25*3,2 Д20*2,8 (изоляция эмаль 2 слоя) |

Таблица 6. Работы по модернизации в котельных

| Наименование | Описание работ по реконструкции (модернизации) |
| --- | --- |
| Котельная ул. Советская 41 | Установка системы автоматического управления котельной с заменой котлового оборудования |
| Котельная ул. Пролетарская 6 | Установка системы автоматического управления котельной. |
| Котельная ул. Советская 15 | Установка системы автоматического управления котельной с заменой котлового оборудования |

## Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов.

## Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.

Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

## Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

# Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

# Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории  Державинский сельсовет  Бузулукского района нет бесхозяйных тепловых сетей.

Графическая часть. Ситуационный план расположения источника теплоснабжения